| CH-1092 Belmont, Suisse Tel +41 21 728-6156, Fax 728-6157 Email info@didel.com, www.didel.com |  |
| --- | --- |

Fichier www.didel.com/bot/intro/Intro.doc

DidelBot – Comprendre les techniques informatiques

#### 1 - Jouons avec le microcontrôleur

1. Introduction

Comment travaille un microcontrôleur? Il y en a partout, de la voiture qui en contient des dizaines au moindre gadget qui a une LED à faire clignoter.

Le DidelBot est commandé par un microcontrôleur de la famille Microchip PIC, et il a une zone mémoire réservée pour charger des petits programmes. Profitons-en pour apprendre un peu à programmer en assembleur et comprendre comment on peut générer des sons, faire tourner un moteur pas-à-pas, évaluer une distance, communiquer avec un PC.

Pour vraiment apprendre à programmer des applications, robot ou autre, la carte RoDev877 et sa documentation permettent une maîtrise plus complète.

# 1.1- Introduction

Un ordinateur est formé d’un processeur qui décode les instructions, d'une grande mémoire et de périphériques: écran, clavier, disque, imprimante, réseau. Un microcontrôleur ne contient que le processeur, un peu de mémoire, et des lignes entrées-sorties pour commander l’application. Il est programmé pour une seule application, qui se met en route dès que la tension est appliquée. Pour un ordinateur individuel (PC) fabriqué, des centaines de microcontrôleurs sont insérés dans toutes sortes d’appareils, instruments de mesure, gadgets, jouets. Une grande différence entre l’ordinateur et le microcontrôleur est le respect du temps de réponse, que l’ordinateur ne peut plus garantir à cause de la multiplicité des tâches et des

| couches de logiciel. Le microcontrôleur se distingue aussi par sa taille, de quelques mm2 à quelques cm2 et sa très faible consommation de puissance. 1.2- Le DidelBot Pour apprendre à maîtriser un microcontrôleur, il faut connaître son répertoire d'instructions et se familiariser avec différentes applications. Les plus simples ne prennent que quelques instructions. Les plus complexes nécessitent de savoir bien structurer le logiciel et d’avoir sélectionné le processeur le mieux adapté. Pour les meilleures performances, il faut programmer en assembleur, le langage de base des processeurs. |  |
| --- | --- |

L’utilisation du langage C facilite l’écriture des programmes au détriment de la taille mémoire et de la vitesse, mais une bonne compréhension de l’assembleur et des paramètres d’optimisation du compilateur permet une meilleure productivité dans l’écriture d’applications complexes. Ce document vise donc deux buts : savoir écrire des petites applications ne nécessitant pas d’investissement coûteux, et avoir acquis un bon ensemble de notions pour évoluer et si nécessaire apprendre à utiliser des outils professionnels.

Ce premier chapitre explique les notions de base et commente quelques programmes. Les chapitres suivants élargissent la compréhension en montrant des approches différentes.

La programmation du processeur se fait à partir d’un PC et de l’environnement SmileNG de Sebastian Gerlach. Les programmes sont téléchargés via un câble série ou bluetooth dans une zone réservée du processeur.

1.3- Instructions et programme

Le principe de fonctionnement d’un processeur est très simple, quand on a compris. Il faut toutefois comprendre beaucoup de choses en même temps, difficiles à présenter dans un ordre logique. Les exercices aideront à clarifier chaque notion.

Dans les grandes lignes, le processeur décode des instructions qu’il lit dans la mémoire programme. Ces instructions décident des actions sur les nombres (variables) et sur les lignes d’entrées-sorties. Dans un microcontrôleur il y a une mémoire pour les instructions du programme, des registres (mémoire pour les variables), une unité arithmétique et de transfert et des registres d'entrées-sorties appelés ports.

Un registre, un port n’est pas différent d’une position mémoire: le but est de mémoriser un état ou un nombre, et le programme décide comment cette information est testée, modifiée, générée et transférée. Par exemple un poussoir est lu sur un port, une tension sur un autre, et la température est affichée sur un troisième port suite à une cascade d’opérations.

1.4- Binaire et hexadécimal

Avant d'écrire un premier programme, il faut comprendre que les processeurs ne savent que manipuler des bits ayant deux valeur : (zéro(, codé par une tension basse (0 à 1V) et  (un(, codé par une tension plus élevée (2V à 5V).

Huit bits forment un octet et c’est l’élément sur lequel les microcontrôleurs travaillent en général. Un octet peut être beaucoup de choses:

| - un ensemble de bits commandant individuellement des lampes témoins et/ou des interrupteurs (même mélangés) - des groupes de bits codant des états, comme dans l'exemple ci-contre | 000 Le robot avance en ligne droite 001 Le robot tourne à droite 010 Le robot tourne à gauche 011 Le robot recule 1xx Le robot est arrêté (xx signifie que l’on peut mettre 0 ou 1) |
| --- | --- |

- des nombres

Il y a plusieurs sortes de nombres et de codages. Les nombres entiers binaires sont les plus simples. Avec 8 bits, on peut représenter les nombres de 0 à 255 en décimal.

| Décimal | Binaire | Hexadécimal |  | Décimal | Binaire | Hexadécimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | 00 |  | 31 | 00011111 |  |
| 1 = 20 | 00000001 | 01 |  | 32 = 25 | 00100000 | 20 |
| 2 = 21 | 00000010 | 02 |  | 33 | 00100001 |  |
| 3 | 00000011 | 03 |  |  |  |  |
| 4 = 22 | 00000100 | 04 |  | 63 | 00111111 |  |
|  |  |  |  | 64 = 26 | 01000000 | 40 |
| 7 | 00000111 | 07 |  | 65 | 01000001 |  |
| 8 | 00001000 | 08 |  |  |  |  |
| 9 | 00001001 | 09 |  | 100 | 01100100 | 64 |
| 10 | 00001010 | 0A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 = 27 | 10000000 | 80 |
| 14 | 00001110 | 0E |  | 129 | 10000001 |  |
| 15 | 00001111 | 0F |  |  |  |  |
| 16 =24 | 00010000 | 10 |  | 254 | 11111110 | FE |
| 17 | 00010001 | 11 |  | 255 | 11111111 | FF |

On remarque que les puissances de 2, (1,2,4,8,16,32,64,128) ont une expression simple. Si on numérote les bits depuis la gauche, 7 6 5 4 3 2 1 0, le poids du bit de rang n est 2n. Ceci nous permettra de convertir le binaire en décimal ou l’inverse, lorsque cela sera nécessaire (100=64+32+4=2'110 0100=16'64). Remarquons encore que l’écriture typographique de la puissance n’est pas compatible avec les éditeurs de programmes, qui demandent d’écrire 2**4 au lieu de 24.

La lecture d’un nombre binaire n’est pas commode. On coupe le nombre binaire  en deux groupes de 4 bits. On code ces 4 bits par un chiffre de 0 à 9 puis les lettres de A à F, comme on le voit dans le tableau ci-dessus. C’est le code hexadécimal utilisé comme sténographie du binaire : 11110100110101 se décompose en groupes de 4 depuis la fin :

0011 1101 0011 0101, donc 3D35.

Si l’on écrit 101 Il faut naturellement que l’assembleur sache si c’est du décimal, du binaire ou de l’hexadécimal. Nous avons opté pour une notation générale et non ambiguë :

|  | Assembleur CALM | Assembleur Microchip | Langage C C++ |
| --- | --- | --- | --- |
| Décimal | 101, 10'101 | 101, 101. | 101 |
| Binaire | 2’101 | 101b ? | 101b |
| Hexa | 16’101 | 101h ? | 101h |

Par défaut, si on ne précise rien, on est en décimal.

## Résumé

On vient de voir plusieurs notions qu’il ne faudra pas oublier.

Dans un octet (byte est souvent utilisé), les 8 bits peuvent signifier différentes choses, mais on voit d’abord un nombre que l’on exprime en hexadécimal.

Les puissances de 2 sont  1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 ….

On a les équivalences  100 =  16’64  = 2’01100100,   16'100 = 256

Dans le mot binaire  00100000, le rang du 1 est 5 (on commence à gauche à zéro).

## Questions

8 LEDs sont branchées sur un port. Le programme doit allumer une lampe sur deux. Quelle est la valeur en hexa que le processeur doit mettre sur le port ?

Que veut dire « par défaut »

1.5 Modèle simplifié du microcontrôleur

| Oublions la mémoire programme et le décodeur d’instructions. Les registres (mémoire des données) joueront un rôle important par la suite. Dans tous les microcontrôleurs PICs, un registre appelé W (work register, registre de travail) joue un rôle de plaque tournante. Avec l’instruction Move, on peut transférer un octet vers ou depuis un port, vers ou depuis un registre-mémoire de données. Par exemple : Move PortA,W Move W,PortC Ces deux instructions copient ce qui est lu sur le portA sur le portC. Un port est plus compliqué qu’un registre. |  |
| --- | --- |
| En sortie, c’est un registre et l’état 0 ou 1 de chaque bit est copié sur les fils de sortie selon une tension 0V/5V. En entrée c’est une sorte d’interrupteur qui laisse passer l’information vers le processeur quand l’instruction Move PortA,W est exécutée. |
|  | L’aiguillage de la figure ci-contre est commandé par un registre dit registre de direction, que l’on étudiera plus tard. Par défaut sur la carte RoDev877, les ports A et E sont en entrée, les ports B, C et D sont en sortie. |

1.6 Un premier programme

Ecrivons le programme qui allume les Leds.

.Proc	16F870	; r106.asm

.Loc	16’10

Loop:	Move	#2'01,W

Move	W,PortC

Jump	Loop

La première ligne dit quel processeur on utilise. La pseudo-instruction .Loc dit où le programme sera chargé en mémoire.

L'instruction Move a été vue dans la section précédente. Les instructions sont exécutées l’une après l’autre. L’instruction Jump force la suite de l’exécution à l’adresse indiquée.

Que va faire ce programme ? Allumer ou éteindre les LEDs du robot selon que les combinaisons 00, 01,10 ou 11 ont été programmées.

1.7 Assembler et télécharger

Reliez le PC au DidelBot via la ligne série. Appelez le programme SmileNG. Editez les 5 lignes du programme ci-dessus ou chargez sous SmileNG le fichier r106.asm.

La touche F5 assemble le programme. S’il y a des erreurs, elles sont clairement indiquées, et il n’y a pas besoin d’effacer le message d’erreur après correction. Générez et corrigez des fautes pour bien voir comment cela fonctionne.

Pour charger ce programme dans le Didelbot il faut agir une fois sur le poussoir. Les deux leds s'allument et clignotent lorsque les octets du programme se chargent.

Des que le programme a été transféré (touche F5), il s’exécute. Si le chargement rate ou que l'on n'est pas assez rapide pour déclencher le transfert, le processeur clignote, et il faut agir de nouveau sur le poussoir avant de tenter un nouveau chargement.

Changer la valeur 2'xx et noter pour les 4 combinaisons l'état des LEDs. Vous remarquez qu'il faut écrire un zéro sur le port pour que la LED s'allume.

Un programme s’exécute jusqu’à ce que l’on enlève la batterie, ou que l’on pèse longuement sur le poussoir. A noter que si on presse simultanément sur le poussoir quand on met la batterie, le programme chargé s'exécute à nouveau.

Le processeur ne sait qu’exécuter une instruction et passer à l’instruction suivante. Si à la fin d’un programme l’instruction suivante n’est pas écrite, le processeur prend le mot mémoire suivant comme une instruction et en général déraille complètement.

1.8 Compliquons le programme

Comment faire pour que les deux LEDs clignotent? Il suffit de les allumer, puis éteindre

.Proc	16F877

.Loc	16’10

Loop:	Clr	PortC

Move	#2'11,W

Move	W,PortC

Jump	Loop

Le problème est que le processeur exécute une instruction en une microseconde (2 pour les Jumps), donc la fréquence de clignotement est de 250 kHz!

Il faut ralentir le processeur avec une boucle d'attente. Appelons une routine qui est dans un coin de la mémoire programme, à l'adresse 16'0C, qui perd autant de fois 20ms que le contenu de W. Donc pour attendre 1 seconde, il faut préparer la valeur 50 dans W.  On verra dans la section 1.11 comment écrire cette routine.

.Proc	16F870	; intro/r108.asm

_Delai20ms	= 16'0C	; adresse de la routine

Att	= 50	; 50 pour 1 seconde

.Loc	16’10

Loop:	Move	#2'00,W	; allume

Move	W,PortC

Move	#Att,W

Call	_Delai20ms

Move	#2'11,W	; éteint

Move	W,PortC

Move	#Att,W

Call	_Delai20ms

Jump	Loop		; recommence

Modifiez la valeur Att pour voir la différence. Définir deux attentes différentes Att1 et Att2 et observez que le temps d'allumage peut être très court.

Pour acquérir de l'expérience, il est bon de taper les programmes ci-dessus, de les assembler ef corriger les erreurs signalées par l'assembleur, puis les télécharger. Tous les programmes marqués rxxx.asm (xxx est lié au numéro de la section qui explique ce programme) sont disponibles sous www.didel.com/bot/intro/intro.zip (sur le CD  bot/intro/intro.zip. Il suffit de décomprimer le .zip dans un dossier adéquat de votre PC.

Rappelons que pour télécharger, il faut (détails dans Serie.doc)

- Avoir sélectionné Download Hex en haut à droite

- Pressé une fois sur le poussoir du Didelbot

- Cliquer la case à côté de Download Hex ou touche F5

1.9 Variables

En plus du registre W et des ports, les PICs ont 20 à 200 registres  (positions mémoire de données) que l’on va appeler variables. Ces positions sont numérotées, mais on va leur donner des noms, comme pour les valeurs.

Pour déclarer les variables, on les liste à partir de leur adresse en mémoire de données. Les premières adresses sont réservées pour les ports et d’autres registres que l’on verra plus tard. Le 16F877 a des registres libres à partir de l’adresse 16’20. Les programmes téléchargés ne doivent pas aller au dela de 16'2F (donc 16 variables).

Var1	= 16’20

Var2	= 16’21

Cette façon de déclarer les variables est bonne pour des très petit programmes. Une numérotation automatique est etielle dans les programmes importants, ou il faut écrire

.Loc	16’20

Var1 :	.Blk.16	1

Var2 :	.Blk.16	1

C’est en effet très gênant d’attribuer des adresses fixes pour les variables, car on rajoute, supprime, modifie le nom des variables fréquemment lors de l’écriture d’un programme.

A noter que lorsque les variables ont été toutes déclarées, il faut préciser à quelle adresse se trouvera le programme (.Loc  16’10)

Que se passe-t-il si on écrit

Move	#Valeur,W

Move	W,Variable

La variable, dont on ne connaissait pas la valeur, est initialisée avec l’octet Valeur. Il faut naturellement avoir défini la position de la variable en mémoire registres.

1.10 Boucle d’attente

Le processeur exécute une instruction en une microseconde. Si on veut voir par exemple une LED clignoter, la période doit être de quelques dixièmes de secondes, soit 100'000 fois moins.

Utilisons une variable décompteur pour faire perdre du temps au processeur entre deux clignotements. Le PIC a une instruction spécialement prévue pour cela qui fait deux choses: décompter la variable et sauter l'instruction suivante si le résultat est nul.

Att:	Nop			; perd une microsecondes

DecSkip,EQ  CX1	; prend 1 microseconde

Jump	Att		; prend 2 microsecondes

...  instruction suivante

Tant que CX1 n’est pas nul, il est décrémenté dans la boucle qui prend 4 microsecondes. Quand CX1 arrive à zéro, on continue. CX1 est une variable 8 bits, on ne pourra faire que 256 fois la boucle, au maximum, et cela prendra un peu plus d’une milliseconde, ce qui est encore trop rapide. Répétons cette boucle 250 fois avec une autre variable. Il va se passer quelque chose tous les quarts de seconde (250x4 x 250).

.Proc	16F877  ;r110a.asm

IniCx1	= 250		; Constantes

IniCx2	= 250

Cx1	= 16'20	; Adresse des variables

Cx2	= 16'21

\b; Programme qui incrémente un compteur

; toutes les 0,25 sec

.Loc	16’10

Deb:		; initialisation par défaut

Loop:

Move	#IniCx2,W

Move	W,Cx2

Att1:		; On attend 250 x 1ms

Move	#IniCx1,W

Move	W,Cx1

Att2:	Nop		; boucle de 1ms

DecSkip,EQ  Cx1

Jump	Att2

DecSkip,EQ Cx2

Jump	Att1

; Fin de l’attente; on incrémente le PortC, qui est en fait

; une variable avec des fils de sortie

Inc	PortC

Jump	Loop	; on recommence

A noter que \b; est une des possibilité de mise en évidence sur SmileNG.

Que veut dire initialisation par défaut? Le port C n'est pas automatiquent en sortie après un Reset. Ce sont des instructions au démarrage du microcontrôleur qui définissent les lignes en entrées et en sortie, la vitesse du transfert RS232.  Tant mieux pour nous.

Remarquons encore que l'on entend un clic du haut-parleur câblé sur le bit 4. Le clis alieu toutes les combien d'impulsions?

Il faut bien voir dans ce programme les deux boucles imbriquées, avec leur initialisation pour être précis à 0.25 secondes.

N'est-ce pas un peu bizarre comme les LEDs comptent en binaire? On devrait avoir 00 01 10 11 00 etc? Ce qui se passe est que les LEDs s'allument quant la sortie du processeur est à zéro, et pas à un. On a donc la séquence al al, al et, et al, et et, al al, etc

Remplacons le Inc PortC par Dec PortC et la séquence devient "normale", mais les bits 3 à 7 sont perturbés (on entend des tics sur le haut parleur).

Que se passe-t-il si on simplifie le programme et que l’on écrit

.Proc	16F877		;r110b.asm

Cx1	= 16'20	; Adresse des variables

Cx2	= 16'21

.Loc	16’10

\b; Programme qui incrémente un compteur

; toutes les 0,26 sec

Deb:		; initialisation par défaut

Loop:

Att1:		; On attend 256 x 1.024ms

Att2:	Nop

DecSkip,EQ  Cx1

Jump	Att2

DecSkip,EQ Cx2

Jump	Att1

Inc	PortC

Jump	Loop	; on recommence

On ne sait pas quelle est la valeur initiale de Cx1 et Cx2, mais une fois le premier tour effectué (8 μs à 0.26 sec), on sait que Cx1 et Cx2 valent zéro. On a alors chaque fois le temps d’attente maximum avec 256 fois la boucle (on part de zéro, on décrémente cela fait 255 (16’FF), etc jusqu’à zéro). Le premier temps entre incrément est faux, pas les suivants.

1.11 Routine d’attente

Les routines évitent de retaper du code pour la même action, par exemple un retard.

La routine pour attendre 1,2,3,..255 ms est très utile et s’écrit :

\rout:Delai1ms|Attente

\in;W durée en ms  si W=0, durée 256 ms

Delai1ms:

Move	W,Cx2

A$:	Move	#250,W	; pour 1ms

Move	W,Cx1

B$:	DecSkip,EQ  Cx1

Nop

Jump	B$

DecSkip,EQ  Cx2

Jump	A$

Ret

Attention, si W=0, le premier décrément donne 255=16'FF et on a la durée maximale. Si c'est gênant, on modifie le début:

Move	W,CX2

Test	CX2

Skip,NE

Ret

On a alors une durée de 5 microsecondes si W=0, 1ms si W=1, 2ms si W=2, etc.

L’instruction RET  termine une routine. L’instruction CALL remplace le JUMP lorsque l’on appelle une routine.

Le mot réservé \rout; est un commentaire qui fait une jolie mise en page sous SmileNG. On verra d’autres ordres similaires dans les prochains modules.

Avec la routine Delai1ms, la partie centrale du programme qui incrémente le portD toutes les 100ms devient :

Deb:		; initialisation par défaut

Loop:	Move	#100,W

Call	Delai1ms

Inc	PortD

Jump	Loop

Le fichier r111.asm correspond au programme complet.

La ou les routines se placent en général après le programme dit principal, mais on pourrait la ou les mettre en premier, naturellement pas en 16'10 !

.Loc	16'10

Jump	Deb	; saut vers le programme principal

Delai1ms: ... routine

Deb: ... programme principal

1.12 Clignotements

Pour clignoter une LED sans interagir sur les autres bits du port, les instructions Set et Clr sont disponibles. Il faudra naturellement appeler des boucles d'attente. On sait que les LEDs sont sur les bits o et 1, et qu'il faut mettre un zéro pour allumer. Pour éviter de mettre sur les autres bits du port des baleurs qui enclenchent les diodes infrarouge et le haut-parleur, donc qui consomment du courant, on va initialiser le port C avec la valeur 16'53.

Pour un clignotement alterné il faut écrire (programme complet r112a.asm):

Move	#16'53,W

Move	W,PortC

Bcle:	Clr	PortC:#0	; Led Gauche On

Set	PortC:#1	; Led Droite Off

Move	#25,W		; pour 0.5 secondes

Call	Delai20ms

Set	PortC:#0	; Led Gauche Off

Clr	PortC:#1	; Led Droite On

Move	#20,W

Call	Delai20ms

Jump	Bcle

\rout:Delai20ms

\in;W durée en multiple de 20 ms max 5.1s

Del20ms:

Move	W,CX3

L2$:	Move	#20,W

Move	W,CX2

L1$:	Nop

DecSkip,EQ CX1	; 1 ms

Jump	L1$

DecSkip,EQ CX2

Jump	L1$

DecSkip,EQ CX3

Jump	L2$

Ret

La routine d'attente multiple de 20ms nécessite trois boucles imbriquées. Pour une attente de 1 seconde, le processeur doit exécuter 1 million d'inctructions!

Cette routine d'attente existe dans la mémoire, on l'a déjà vue. Inutile de la retaper chaque fois. On connaît son adresse et on sait exactement ce quelle fait. A noter que la routine _Delai20ms utilise aussi trois variables, mais nous n'avons pas besoin de les déclarer, elles sont dans la zone réservée pour le moniteur, entre 16'30 et 16'7F.

La version simplifiés se trouve sous r112b.asm.

Modifiez ce programme pour qu'il n'y ait que 5 clignotements et c'est tout. Comment dire "c'est tout"? Le processeur a toujours besoin d'une instruction suivante! On peut écrire

ici:	Jump ici 	; ben oui je saute ou je suis

Jump	APC	; APC est le compteur d'adresse

Jump	0	; A l'adresse 0, le processeur démarre. Il va donc faire

; toute sa procédure de démarrage comme si on avait pressé

; sur le poussoir reset et il sera prêt pour un téléchargement

1.13 Limite de visibilité

Dans le programme précédent, le temps d'allumage est égal au temps d'extinction. Si on veut faire clignoter un LED avec le moins d'énergie possible, quelle est la limite pour une impulsion brève encore bien visible?

Pour un test, il suffit de régler différemment le temps On et le temps Off.

Utilisons pour la première fois un fichier inséré qui nous évitera de taper des définitions toujours les même. Ce fichier _Base.asi connaît les adresses de routines, les no des bits, et définit des macroinstructions comme  LedDOn, qui remplace Clr  PortC:#1.

Notre nouveau programme (r113.asm) s'écrit donc

.Proc	16F870	; r113.asm

.Ins	_Base.asi

DelOn	= 2

DelOff	= 20

.Loc	16'10

Move	#16'53,W

Move	W,PortC	; Puissance min

Bcle:	LedDOn

Move	#DelOn,W

Call	_Delai20ms

LedDOff

Move	#20,W

Call	_Delai20ms

Jump	Bcle

.End

Avec comme ci-dessus 10% de temps d'allumage, est-ce bon? Augmenter pour comparer. Pour diminuer il faut utiliser la routine _Delai100us qui comme son nom l'indique génère des attentes multiples de 100 microsecondes (max 25,6 ms).

1.14 Clignotements astucieux

Le programme moniteur gère différent clignotement par interruption. Une variable est analysée par un programme relativement complexe pour définir le nombre de clignotements, leur période, et les LEDs concernées. Comme cela se fait souvent, un bit doit être activé quant l'ordre est lancé, et le processeur le met à zéro lorsque l'ordre est exécuté. Le programme peut ainsi attendre avant un nouvel ordre.

| L'ordre N du moniteur Hexo permet de jouer avec cette variable (voir Serie.doc). Faisons la même chose depuis un programme. Il faut mettre en route les interruptions et activer la tâche de clignotement par interruption (le boucles d'attente sont hachées pour que d'autres tâches s'exécutent entre deux). Le programme doit simplement écrire un mode et attendre que le bit 7 soit à zéro. On peut alors enchaîners des clignotement amusants (r114.asm). |  |
| --- | --- |

Comment continuer?

Rappelons que le but ici n'est pas de comprendre toutes les subtilités de la programmation d'un microcontrôleur PIC, mais de voir un peu ce que l'on peut faire avec un microcontrôleur et comment. La carte RoDev877 et sa documentation visent cet objectif de compréhension en profondeur.

Le module 2-Sons.doc utilisera les boucles d'attente pour générer des sons et comprendre comment coder de la musique.

Le module 3-Step.doc montre comment commander le moteur pas-a-pas.

Le module 4-Dist.doc explique les capteurs de distance infrarouge.

Ces modules peuvent se faire dans un ordres quelconque

Certains de ces modules se retrouvent avec RoDev877, mais le fichier Base est différent.

jdn 060929